Коммутатор с 5 портами 10/100/1000Base-T и функцией энергосбережения. Реализация технологии Think Green Компания D-Link реализовала технологию Green Ethernet в новой серии гигабитных коммутаторов для сетей SOHO. Данное устройство, безвредное для окружающей среды, уменьшает затраты на энергию, благодаря снижению потребляемой мощности, не жертвуя эксплуатационными и функциональными характеристиками, что приносит пользу экосистеме и домашним/офисным пользователям. Энергосберегающий коммутатор защищает окружающую среду от вредных веществ и уменьшает затраты при повторном использовании упаковки.

Сохранение энергии:

- Автоматическое отключение питания при отсутствии соединения

- Разная выходная мощность для кабелей Ethernet различной длины

Защита окружающей среды:

- Соответствие директиве RoHS, при которой использование опасных материалов ограничено.

- Соответствие директиве WEEE (Директива ЕС об отходах электрического и электронного оборудования), при которой возможно повторное использование упаковки для сокращения отходов с целью предотвращения негативного воздействия на окружающую среду.

Общие характеристики DGS-1005D/GE:

Основные функции:

- Инновационная технология Green Ethernet

- Недорогое гигабитное решение для малых и средних предприятий

- 5 портов 10/100/1000Base-T для подключения кабелей UTP 5 категории

- Коммутационная фабрика: 10 Гбит/с

- Автоопределение полярности кабеля MDI/MDIX на всех портах

- Метод коммутации: store-and-forward

- Режимы полу- и полного дуплекса для скоростей Ethernet/Fast Ethernet

- Скорость передачи Gigabit Ethernet в полнодуплексном режиме: 2000 Мбит/с

- Управление потоком IEEE 802.3x

- Поддержка Jumbo-фреймов 9000 байт (только при скорости 1000 Мбит/с)

- Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, строгий режим)

- Поддержка функции диагностики кабелей

- RoHS-совместимый

- Установка Plug-and-play 

Стандарты:

- IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (на витой медной паре)

- IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (на витой медной паре)

- IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet (на витой медной паре)

- Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 Nway

- Управление потоком IEEE 802.3x

- IEEE 802.1p QoS 

Количество портов:

- 5 портов 10BASE-T/ 100BASE-TX/ 1000BASE-T 

Протокол:

- CSMA/CD 

Скорость передачи данных:

- Ethernet:

  - 10 Мбит/с (полудуплекс)

  - 20 Мбит/с (полный дуплекс)

- Fast Ethernet:

  - 100 Мбит/с (полудуплекс)

  - 200 Мбит/с (полный дуплекс)

- Gigabit Ethernet:

- 2000 Мбит/с (полный дуплекс) 

Топология:

- Звезда 

Сетевые кабели:

- 10BASE-T:

  - UTP 3, 4, 5 (100 м максимум)

  - EIA/TIA-586 100-ohm STP (100 м максимум)

- 100BASE-TХ, 1000BASE-T:

  - UTP 5, 5e (100 м максимум)

  - EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 м максимум)

Полный/полудуплекс:

- Полный/полудуплексный режим для 10/100 Мбит/с

- Полнодуплексный режим для Gigabit Ethernet 

Расширенные возможности интерфейса:

- Автоопределение MDI/MDIX для каждого порта 

Индикаторы:

- На порт: 100Mbps/1000Mbps speed, Link/activity

- На устройство: Power 

Метод коммутации:

- Store-and-forward 

Таблица MAC-адресов:

- 1K записей на устройство 

Изучение MAC -адресов:

- Автоматическое обновление 

Передача/Фильтрация пакетов (в полнодуплексном режиме):

- Ethernet: 14,880pps на порт

- Fast Ethernet: 148,800 pps на порт

- Gigabit Ethernet: 1,488,100 pps на порт 

Буфер RAM:

- 106 Кб на устройство

Физические параметры и условия эксплуатации DGS-1005D/GE:

Питание на входе:

- Внешний линейный адаптер питания 7.5 В постоянного тока/ 1A или 1.5 А 

Потребляемая мощность:

- 3 Ватт 

Рабочая температура:

- От 0˚ до 40˚ C 

Температура хранения:

- От -10˚ до 70˚ 

Рабочая влажность:

- От 10% до 90% Rh без конденсата 

Влажность хранения:

- От 5% до 90% Rh без конденсата 

Размеры устройства:

- 214 г 

Вес

- 142 x 108 x 31 мм 

Сертификаты EMI:

- FCC Class B

- ICES-003 Class B

- CE Class B

- VCCI Class B 

Безопасность:

- CSA International 

MTBF:

- 101,186 ч