### Описание:

Медиаконвертеры DMC-920Т и DMC-920R осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства DMC-920Т и DMC-920R позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км.

Медиаконвертеры DMC-920Т и DMC-920R устанавливаются на разных концах линии связи. Медиаконвертер DMC-920R использует длину волны 1550 нм для приема данных и 1310 нм - для передачи. А DMC-920T использует длину волны 1310 нм для приема данных и 1550 нм - для передачи.

Каждый медиаконвертер помещен в прочный металлический корпус и оснащен 1 портом RJ-45 для витой пары и 1 портом для оптического кабеля (SC-коннектор) и может использоваться, как отдельное устройство либо устанавливаться в универсальное 16-слотовое шасси для медиаконвертеров - DMC-1000. Медиаконвертеры поддерживают «горячую» установку при использовании в составе шасси.

DMC-920Т и DMC-920R поддерживают функции управления, такие как LLCF (Link Loss Carry Forward, Link Pass Through) и LLR (Link Loss Return) для порта FX. При установке DMC-920Т и DMC-920R в шасси DMC-1000, его специальный модуль управления (DMC-1002) позволяет отслеживать состояние канала связи, режим работы, значения скорости и счетчиков принятых и переданных пакетов для обеих сред передачи данных через SNMP. Этот модуль также позволяет устанавливать режим работы, скорость передачи, включать и выключать функции LLCF и LLR для каждой физической среды.

### Характеристики:

- Стандарты

- IEEE 802.3 10BASE-T

- IEEE 802.3u 100BASE-TX, 100BASE-FX 

Интерфейсы

- Порт 10/100BASE-TX

- Порт 100BASE-FX одноволоконный FX (разъем SC) 

Длины волн 
TX: 1310 нм; RX: 1550 нм 

Скорость передачи 
148,800 pps макс. 

Индикаторы 
На устройство:

- Power

- Speed (100Mбит/с) 
На порт:

- Full Duplex/Collision

- LINK/ACT 

Питание на входе

- 7.5В 1.5A

- Через внешний адаптер питания 

Мощность 
7,2 Ватт (макс) 

Размеры 
120 x 88 x 25 мм 

Вес 
305 г. 

Рабочая температура 
От 0o до 40o C 

Температура хранения 
От -25o до 75o C 

Влажность 
От 10% до 90% без образования конденсата 

Сертификат EMI

- FCC Class B

- CISPR Class B

- VCCI Class B

- CE Class B 

Комплект поставки

- Медиаконвертер DMC-920R

- 1 внешний адаптер питания

- Руководство пользователя

- Руководство по быстрой установке