KIT-AT89C5131 - плата предназначена для освоения программирования микроконтроллера фирмы ATMEL АТ89C5131 и разработки на его основе собственных устройств и систем. Позволяет, не вдаваясь в тонкости устройства и схемотехники микроконтроллера, быстро и легко подключиться к внешнему интерфейсу компьютера USB и разрабатывать собственные устройства  на основе данного микроконтроллера.

Комплект поставки содержит программное обеспечение, в том числе драйверы и примеры программирования, демонстрирующие работу устройства пользователю. Данное программное обеспечение упрощает программирование  микроконтроллера и позволяет быстро и легко создавать собственное программное обеспечение на базе микроконтроллера ATMEL АТ89C5131.

Описание платы

Плата состоит из микроконтроллера АТ89С5131, необходимого набора деталей, перемычек и разъёмов, обеспечивающих наглядную работу микроконтроллера и подключение его к USB и RS-232 (опционально). Небольшие габаритные размеры платы 115х94 мм позволяют устанавливать её во множество корпусов. Несмотря на малые габариты, плата имеет достаточно большое макетное поле, которое позволяет Вам разместить на нём собственную схему. Макетное поле сформировано рядами металлизированных отверстий с шагом 2,54 и имеет размер 94х50 мм.

Питание схемы может осуществляться как от USB, так и от внешнего источника напряжением 5В. Для удобства отладки программного обеспечения разработчика на плату установлен двухстрочный жидкокристаллический индикатор (с контроллером аналогичным HD44780 фирмы HITACHI и KS0066 фирмы SAMSUNG) со светодиодной подсветкой. Устанавливается индикатор посредством 16-ти контактного разъёма и при необходимости может быть легко отсоединён. Под индикатором сохраняется возможность монтировать свои электронные компоненты высотой не более 8 мм. Для демонстрации возможностей умощнённых портов микроконтроллера управление подсветкой индикатора осуществляется посредством подключенных через перемычки от портов Р3.3, Р3.5, Р3.6, Р3.7. При необходимости перемычки могут быть отключены, и пользователь может использовать u1076 данные порты в собственных целях при макетировании.

Для удобства работы с индикатором предусмотрена регулировка его контрастности с помощью переменного резистора. Все порты микроконтроллера АТ89С5131 выведены к макетному полю и сгруппированы в три группы металлизированных отверстий по 16 в каждой из групп.

Программа для внутрисистемного программирования FLIP работает под управлением операционной системы Windows 98/2000, NT или XP непосредственно через USB порт и не требует наличия специальных программаторов.

Функциональные возможности микроконтроллера

Микроконтроллер AT89C5131 представляет собой 8-разрядный флэш- микроконтроллер с полноскоростным 
USB-портом совместимым с требованиями USB версий 1.1 и 2.0.

Отличительные особенности:

- ядро 80C52X2 (6 тактов на инструкцию), максимальная частота ядра 24 МГц в режиме X2;

- двойной указатель данных
- полнодуплексный улучшенный УАПП( УУАПП),
- три 16-разрядных таймера-счетчика: T0, T1 и T2,
- 256 байт сверхоперативной памяти, 
- 32 кБ встроенной флэш-памяти с внутрисхемным программированием через USB или УАПП, 
4 кБ ЭППЗУ для загрузочного сектора (3 кБ) и данных (1 кБ);

- встроенное расширенное ОЗУ (XRAM): 1024 байт;

- модуль USB с прерыванием на завершение передачи

- конечная точка 0 для управления передачей : 32 байтный буфер FIFO;

- 6 программируемых конечных точек с направлениями ввода и вывода и с режимами передачи: массовый, прерывающийся и изохронный;

- конечные точки 1, 2, 3: 32-байтный буфер FIFO;

- конечные точки 4, 5: размер буфера FIFO 2 x 64-байта с двойной буферизацией (режим Ping-pong);

- конечная точка 6: 2 x 512-байтный буфер FIFO с двойной буферизацией ( режим Ping-pong);

- прерывания по приостановке/возобновлению;

- сброс при подаче питания и сброс USB шины;

- разъединение USB шины по запросу микроконтроллера;

- 5 канальный программируемый счетный массив (PCA) с 16-разрядным счетчиком, быстродействующим выходом, сравнением/захватом фронтов, функциями ШИМ и сторожевого таймера;

- программируемый сторожевой таймер (однократно разрешает после сброса): от 50 мс 6 с при 4 МГц;

- интерфейс подключения клавиатуры с генерацией прерывания на порте P1 (8 разрядов);

- SPI интерфейс (режим главный/подчиненный);

- 34 линии ввода-вывода;

- 4 вывода для подключения светодиода с программируемым источником тока : 2-6-10 мА типично;

- 4-уровневая система прерываний с приоритетами (11 источников);

- режимы холостого хода и экономичный;

- встроенный генератор 0…32 МГц с аналоговой схемой ФАПЧ для синтеза 48 МГц;

- стабилизатор напряжения и выход опорного источника : 3,3 В/4 мА;

- низкий диапазон напряжения источника питания 3,0 В…3,6 В;

- максимальный рабочий ток 30 мА (при 40 МГц) В экономичном режиме потребление 100 мкА;

- диапазон напряжения питания USB 3,6 В;

- максимальный рабочий ток 30 мА (при 40 МГц);

- ток потребления в экономичном режиме 200 мкА;

- доступны микросхемы для коммерческого и промышленного температурного диапазона.

Области применения:

  цифровой ввод-вывод ТТЛ-сигналов в компьютер и Notebook;

  макетирование внешних АЦП, ЦАП;

  преобразователи протоколов RS-232 и других в USB;

  контроль управления доступом и средства безопасности;

  средства управления промышленным оборудованием и технологическими процессами;

  стендовое оборудование.

Комплект поставки:

- плата Eval AT89C5131;

- CD-диск с программным обеспечением;

- кабель USB.