LCR-816/RS

LCR-816. Общие характеристики

Измерение сопротивления, ёмкости, индуктивности, тангенса угла потерь, добротности, эквивалентного последовательного/параллельного сопротивления 
Базовая погрешность 0,1% 
Тест-сигнал 100 Гц - 2 кГц 
Последовательная/параллельная схема замещения 
Внутренне смещение 2 В, внешнее смещения до 30 В 
Запись/считывание до 100 профилей 
Одновременная индикация двух результатов измерения 
Измерение в абсолютных и относительных единицах, Δ-измерения 
Усреднение результатов измерения (1 - 255) 
Программная компенсация начальной емкости и сопротивления 
Большой высококонтрастный ЖК-дисплей с подсветкой 
Опция: интерфейс RS-232

LCR-816. Технические характеристики

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| ИЗМЕРЕНИЕ RLC | Сопротивление (R, ESR) | 6,25 Ом – 410 кОм |
|  | Емкость (C) | 200 пФ –250 мкФ |
|  | Индуктивность (L) | 500 мкГн – 650 Гн |
|  | Добротность (Q) | 0,0001 - 9999 |
|  | Тангенс угла потерь (D) | 0,0001 - 9999 |
|  | Базовая погрешность | ± 0,2% |
|  | Время измерения | 68 мс |
|  | Режимы измерения | R/Q, C/D, C/R, L/Q |
|  | Запуск измерений | Автоматический или ручной |
|  | Схема измерения | Параллельная/последовательная (ручной выбор) |
| ТЕСТ СИГНАЛ | Частота тест-сигнала | 100 Гц – 2 кГц 16 фиксированных установок |
|  | Уровень тест-сигнала | 100 мВ - 1275 мВ (шаг 5 мВ) |
| ПОСТОЯННОЕ СМЕЩЕНИЕ | Внутренний источник | 2 В |
|  | Внешний источник | 0 В - 30 В (максимальный ток 200 мА) |
| ПАМЯТЬ | Функции | Запись/считывание установленных параметров измерения |
|  | Объём памяти | 100 ячеек |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | Режим индикации измерений | Абсолютное значение, ∆-измерение, ∆-измерение в % |
|  | Режим усреднения | 1…255 измерений |
| ДИСПЛЕЙ | Тип индикатора | ЖКИ матрица (240 Ч128 точек) с подсветкой и регулировкой контрастности. Матрица содержит: основной экран (R, L, C), дополнительный экран (Q, D, Rэквив., ∆, ∆%), индикаторы параметров режима измерения, меню режимов настройки |
|  | Формат индикации | 5 разрядов на основной шкале 4 разряда на дополнительной шкале |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Условия эксплуатации | 10°С…50°С и относительная влажность до 85% |
|  | Напряжение питания | 100 В…240 В, 50/60 Гц |
|  | Габаритные размеры | 330 х149 х437 мм |
|  | Масса | 5,5 кг |
|  | Комплект поставки | Шнур питания (1), измерительный 4-проводный кабель LCR-06A (1) |
|  | Опции | Интерфейс RS-232 , измерительные кабели LCR-05 (прямое подключение компонентов), LCR-07 (2-проводный), LCR-08 (для SMD компонентов), LCR-09 (регулировка длины зажима выводов) |

LCR-816. Комплектность