## Конденсаторы алюминиевые аксиального типа К50-29

ОЖО.464.181 ТУ приёмка “1”
ОЖО.464.156 ТУ приёмка “5”
Минимальный срок сохраняемости 10 лет.
Изменение емкости в течении срока сохраняемости не более 30%.
Диапазон рабочих температур -60 ... +85 °С
Отклонение от номинала +50 ... -20%
Тангенс угла потерь:
До 63 В 20%
До 100 В 15%
До 450 В 10%

| С, мкф | Uном,В | вариант 1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | D, mm | L, mm |
| 1 | 160 | 6 | 22 |
| 2,2 | 100 |  |  |
| 2,2 | 160 |  | 27 |
| 4,7 | 63 |  | 22 |
| 4,7 | 100 |  | 27 |
| 4,7 | 160 | 8,5 |  |
| 10 | 25 | 6 | 22 |
| 10 | 63 |  | 27 |
| 10 | 100 |  | 32 |
| 10 | 160 | 8,5 |  |
| 22 | 16 | 6 | 22 |
| 22 | 25 |  | 27 |
| 22 | 63 |  | 32 |
| 22 | 100 | 8,5 |  |
| 47 | 6,3 | 6 | 22 |
| 47 | 16 |  | 27 |
| 47 | 25 |  | 32 |
| 47 | 63 | 8,5 | 27 |
| 47 | 100 |  | 42 |
| 100 | 6,3 | 6 | 27 |
| 100 | 16 |  | 32 |
| 100 | 25 | 8,5 | 27 |
| 100 | 63 |  | 37 |
| 220 | 6,3 | 6 | 32 |
| 220 | 16 | 8,5 |  |
| 220 | 25 |  | 37 |
| 470 | 6,3 |  | 32 |
| 470 | 16 |  | 42 |
| 1000 | 6,3 |  |  |
| C, мкф | Uном,В | вариант 2 |
|  |  | D, mm | L, mm |
| 2,2 | 350 | 12 | 29 |
| 2,2 | 450 |  |  |
| 4,7 | 300 |  | 34 |
| 4,7 | 350 |  | 34 |
| 4,7 | 450 |  | 39 |
| 10 | 300 |  | 34 |
| 10 | 350 |  | 49 |
| 10 | 450 | 17 | 35 |
| 22 | 160 | 12 | 34 |
| 22 | 300 |  | 49 |
| 22 | 350 | 17 | 45 |
| 22 | 450 |  | 55 |
| 47 | 160 | 12 | 49 |
| 47 | 300 | 17 | 55 |
| 100 | 100 | 12 | 44 |
| 220 | 63 |  | 39 |
| 470 | 25 |  | 44 |
| 470 | 63 | 17 | 45 |
| 1000 | 16 | 12 | 49 |
| 1000 | 25 | 17 | 48 |
| 1000 | 63 |  | 60 |
| 2200 | 6,3 | 12 | 49 |
| 2200 | 16 | 17 | 45 |
| 2200 | 25 |  | 55 |
| 2200 | 63 |  | 60 |
| 4700 | 6,3 |  | 45 |